检测报告

项目名称：永顺县农村污水处理站废水检测

委托单位：湘西州生态环境局永顺分局

单位地址：湖南省湘西自治州永顺县

样品类型：废水

检测类别：委托检测

湖南华科环境检测技术服务有限公司

二Ｏ二Ｏ年三月四日

报告编制说明

- 检测报告无公司检验检测专用章、计量认证章、骑缝章无效。

- 检测报告内容需填写齐全、清楚；涂改、无审核/签发者无效。

- 委托方对本报告如有疑问或异议，请于收到本报告之日起七天内向本公司提出。逾期则视为认可检测结果。

- 由委托单位自行采集送检的样品应有样品来源书面说明，本公司仅对该样品的检测数据负责。

- 未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。

- 未经本公司书面批准，本报告数据不得用于商业广告、不得作为诉讼的证据材料。

- 对不可重复性试验的样品不进行复检。

- 除委托方特别申明并支付样品管理费，样品均不作留样。

湖南华科环境检测技术服务有限公司

地址：长沙市雨花区长沙国际企业中心第四期11栋604房

电话：0731—84215738

传真：0731—84780446

# 1  基础信息

| 采样单位 | 湖南华科环境检测技术服务有限公司 |
| --- | --- |
| 采样方法 | 废水：HJ/T 91-2002《地表水和污水监测技术规范》 |
| 采样日期 | 2020.02.26 |
| 检测日期 | 2020.02.26~2020.03.03 |
| 备 注 | 1、检测结果的不确定度：未评定 2、偏离标准方法情况：无 3、非标方法使用情况：无 4、分包情况：无 5、其它：检测结果小于检测方法最低检出限，用“检出限+L”表示。 |

# 2  检测方法及仪器设备

# 表2-1 检测方法及仪器设备

| 类别 | 检测项目 | 分析方法 | 使用仪器 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 玻璃电极法 GB 6920-86 | HK-426 pH计 | 0.00～14.00 (测定范围) |
|  | 化学需氧量 | 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | HK-124 COD消解器 | 4mg/L |
|  | 生化需氧量 | 稀释与接种法 HJ 505-2009 | HK-23 生化培养箱 | 0.5mg/L |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | HK-128 可见分光光度计 | 0.025mg/L |
|  | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 GB 11893-89 | HK-128 可见分光光度计 | 0.01mg/L |
|  | 悬浮物 | 重量法 GB 11901-89 | HK-129 电子天平 | 4mg/L |
|  | 粪大肠菌群 | 多管发酵法 HJ 347.2-2018 | HK-77 智能生化培养箱 | 20MPN/L |

（本页以下空白）

3  检测结果

表3-1 废水检测结果

| 采样日期 | 检测项目 | 采样点位及检测结果 | 参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002 )表1中一级B标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 灵溪镇老司城村污水处理站出口 | 塔卧七里坪村污水处理站出口 | 芙蓉镇污水处理厂出口 | 小溪村污水处理站出口 |  |
| 2020.02.26 | 样品状态 | 无色无味微浊 | 无色无味微浊 | 无色无味微浊 | 无色无味微浊 | —— |
|  | pH值（无量纲） | 7.18 | 7.37 | 7.23 | 7.34 | 6~9 |
|  | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 16 | 26 | 18 | 60 |
|  | 生化需氧量（mg/L） | 3.8 | 4.0 | 5.3 | 4.2 | 20 |
|  | 氨氮（mg/L） | 0.069 | 0.114 | 0.405 | 0.047 | 8（15） |
|  | 总磷（mg/L） | 0.33 | 0.08 | 0.34 | 0.31 | 1 |
|  | 悬浮物（mg/L） | 13 | 14 | 16 | 11 | 20 |
|  | 粪大肠菌群（MPN/L） | 790 | 940 | 950 | 560 | 104 |
| 备注 | 括号外数值为水温﹥12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 |

（以下空白）

报告编制：                            审核：                        签发：

签发日期：         年         月         日